LICITACION PUBLICA N°  001/10

ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: EJECUCION DE CLOACAS ZONA SUR

Barrios Iturbide y Tiro Federal

Ciudad de Venado Tuerto

Santa Fe

- COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO.

- OBJETO DEL CONTRATO: La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la     Mano de Obra, Equipos. Materiales y Accesorios para la ejecución de Las redes cloacales de la zona sur de la Ciudad de Venado Tuerto en los Barrios: “Iturbide y Tiro Federal”, de acuerdo a Proyectos expresados en los planos N° 1, 2 y 3, elaborados por la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, que es la prestataria de los servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de esta ciudad y de acuerdo a la Ordenanza Municipales vigentes relacionadas con este tipo de obras.-

- DESCRIPCION DE LAS OBRAS: Los trabajos a licitar comprenden los necesarios para construir las Redes Cloacales Domiciliarias y en los diámetros de  160 mm., 200 mm. y 250 mm., con sus correspondientes cámaras de registro y conexiones domiciliarias.

- LOCALIZACION GEOGRAFICA: Los trabajos a licitar se realizarán sobre sectores de los barrios Iturbide y Tiro Federal de la ciudad de Venado Tuerto Provincia de Santa Fe.-

MODULO 1: Barrio Iturbide Este, según proyecto Plano N° 1, limitado por las calles Iturbide, Eva Perón, Vuelta de Obligado y Juan B. Justo

MODULO 2: Barrio Iturbide Oeste, según proyecto  Plano N° 2, limitado por las calles Iturbide, Juan B. Justo, Vuelta de Obligado y 3 de Febrero.

MODULO 3: Barrio Tiro Federal según proyecto Plano N° 3, limitado por las calles Iturbide, 3 de Febrero, Vuelta de Obligado y Ruta Nacional N ° 8.

- PRESUPUESTO OFICIAL POR AJUSTE ALZADO: : Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta mil cuatrocientos cinco con 09/100 ( $ 5.660.405,09), dividida en tres (3) módulos, los que se detallan a continuación:

MODULO 1: Barrio Iturbide Este, según proyecto Plano N° 1. Total del Presupuesto Oficial del Modulo N° 1= Pesos Un Millón Novecientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y siete con 79/100   ($ 1.972.387,79)

MODULO 2: Barrio Iturbide Oeste, según proyecto  Plano N° 2. Total del Presupuesto Oficial del Modulo N° 2= Pesos Un Millón Setecientos Siete Mil Seiscientos cincuenta y siete con 58/100   ($ 1.707.657,58)

MODULO 3: Barrio Tiro Federal según proyecto Plano N° 3. Total del Presupuesto Oficial del Modulo N° 2= Pesos Un Millón Novecientos Ochenta Mil Trescientos cincuenta y nueve con 72/100   ($ 1.980.359,72)

- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: La misma será de diez (10) meses.

- El contrato estará regido por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 de la Provincia. Será obligatorio para el Oferente y oportunamente el contratista, en lo atinente a su función específica, el cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, así como las reglamentaciones y Ordenanzas Municipales o Comunales correspondientes.

Los proponentes y el contratista se obligan a aceptar, para cualquier cuestión judicial que se suscite entre las partes, la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Venado Tuerto, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.

- PLAZO  DE CONSERVACION Y GARANTIA: Será de doce meses, y comenzará a regir a partir de la fecha de operada la recepción provisional total o parcial.-

- DETALLE DE LOS ITEMS DE CADA MODULO DEL PRESUPUESTO:

  - Ítems de contratación de obra

| MODULO 1- Ampliación Red Cloacal – Barrio Iturbide – Este |
| --- |
| Item | Designación | Unid | Cantidad |
| 1.1 | Cañerías | ml. | 4620,00 |
| 1.1.10 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 160 (incluye excavación y tapada | ml. | 2880,00 |
| 1.1.20 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 250 (incluye excavación y tapada | ml. | 1740,00 |
| 1.2 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria | u. | 17,00 |
| 1.2.10 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria en calzada – h< 4.00 | u. | 17,00 |
| 1.3 | Cámaras de Registro Red Troncal | u. | 11,00 |
| 1.3.10 | Cámaras de Registro Red Troncal en calzada – h> 4.00 | u. | 11,00 |
| 1.4 | Ejecuciones Conexiones Domiciliarias | u. | 416,00 |
| 1.4.10 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas cortas | u. | 208,00 |
| 1.4.20 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas largas | u. | 208,00 |
| MODULO 2- Ampliación Red Cloacal – Barrio Iturbide – Oeste |
| Item | Designación | Unid | Cantidad |
| 1.1 | Cañerías | ml. | 3840,00 |
| 1.1.10 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 160 (incluye excavación y tapada | ml. | 2880,00 |
| 1.1.20 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 250 (incluye excavación y tapada | ml. | 960,00 |
| 1.2 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria | u. | 18,00 |
| 1.2.10 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria en calzada – h< 4.00 | u. | 18,00 |
| 1.3 | Cámaras de Registro Red Troncal | u. | 4,00 |
| 1.3.10 | Cámaras de Registro Red Troncal en calzada – h> 4.00 | u. | 4,00 |
| 1.4 | Ejecuciones Conexiones Domiciliarias | u. | 344,00 |
| 1.4.10 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas cortas | u. | 172,00 |
| 1.4.20 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas largas | u. | 172,00 |
| MODULO 3- Ampliación Red Cloacal – Barrio T. Federal |
| Item | Designación | Unid | Cantidad |
| 1.1 | Cañerías | ml. | 5760,00 |
| 1.1.10 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 160 (incluye excavación y tapada | ml. | 4560,00 |
| 1.1.20 | Provisión y colocación de Cañerías de PVC – Diámetro 250 (incluye excavación y tapada | ml. | 1200,00 |
| 1.2 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria | u. | 19,00 |
| 1.2.10 | Cámaras de Registro Red Domiciliaria en calzada – h< 4.00 | u. | 19,00 |
| 1.3 | Cámaras de Registro Red Troncal | u. | 5,00 |
| 1.3.10 | Cámaras de Registro Red Troncal en calzada – h> 4.00 | u. | 5,00 |
| 1.4 | Ejecuciones Conexiones Domiciliarias | u. | 360,00 |
| 1.4.10 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas cortas | u. | 180,00 |
| 1.4.20 | Ejecución de conexiones domiciliarias de cloacas largas | u. | 180,00 |

Las especificaciones técnicas para la ejecución de estos items son los siguientes:

- Planos de obra y detalles de la presente licitación.

- Reglamento PROARSA (Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario)

- Especificaciones Técnicas Particulares, de la presente licitación.-

- Pliego Único de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Dirección Provincial de Vialidad – Provincia de Santa Fe.-

- Y toda otra documentación solicitada por la Dirección de Obras Públicas de La municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe y la Cooperativa de Obras sanitarias de la ciudad de venado Tuerto.

- PRECIO DEL LEGAJO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: El precio del legajo de la presente licitación se ha fijado en la suma de Pesos Dos mil ($ 2.000,00), debiendo ser adquirido en la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe  hasta el día 7 de mayo del 2010 a las 10.00 hs. inclusive.

- SISTEMA DE CONTRATACION: La contratación de las obras se realizará por el sistema de por ajuste alzado.

- FORMA DE COTIZAR:

a) 	Cotización: Los oferentes deberán cotizar por la totalidad de los items de obra descriptos en art. 9 y que corresponden al Presupuesto de Obra, de acuerdo a lo prescripto por los art. 3.4.5 y 3.4.7 del Pliego de Condiciones Particulares y la Planilla de Cotización de Precios que se adjunta como planilla 5.

Esta cotización deberá confeccionarse de acuerdo a las  siguientes pautas:

1. Se indicará fundamentalmente la estructura del análisis de precios de cada ítem de acuerdo con el detalle que la Municipalidad de Venado Tuerto agrega como Planilla N° 6 al presente Pliego.

2.	Los oferentes al elaborar sus respectivas propuestas deberán formularlas de conformidad con lo establecido por la Leyes Nacionales, sus Decretos reglamentarios, y/o Leyes y/o Decretos Nacionales o Provinciales vigentes o a dictarse; teniendo primacía lo establecido por los mismos por sobre los artículos del presente Pliego.

3. Los precios serán cotizados en PESOS ($), o moneda de curso legal en la REPUBLICA ARGENTINA.

4.	Los precios para determinar la oferta estarán referidos al mes de  marzo de 2010.

b)  	Plan de Trabajos: En un todo de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3.4.4 del Pliego de Condiciones Particulares, el oferente presentará un Plan de Trabajos e Inversiones contemplando todos los item del Presupuesto Oficial y cuyos montos y porcentajes mensuales estén adecuados a los previstos en la Curva de Inversiones que se adjunta al presente como Anexo VI, de acuerdo a lo previsto en el art. 3.4.6 del Pliego de Condiciones Particulares.-

- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: En un todo de acuerdo a lo estipulado en el Art. 3.5 del Pliego de Condiciones Particulares.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La garantía de mantenimiento de la propuesta es de Pesos Cincuenta y seis mil seiscientos cuatro con 03/100 centavos ($ 56.604,03), en el caso que cotice los 3 módulos de obra.

En el caso de cotizar parcialmente los módulos, la garantía de la oferta, se establece en:

Modulo 1: Pesos Diecinueve mil Setecientos Veintitrés con 87/100 ($ 19.723,87)

Modulo 2: Pesos Diecisiete mil sesenta y seis con 57/100 ($ 17.076,57)

Modulo 3: Pesos Diecinueve mil ochocientos tres con 59/100 ($ 19.803,59)

según art. 14 del Pliego de Condiciones Reglamentarias.-

- PRESENTACION DE OFERTAS: Las ofertas deben ser presentadas hasta el 07-05-10 a las 10,00 horas en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Venado Tuerto sita en calle San Martín y Marconi de esta Ciudad.

El contenido de la misma deberá responder a los requisitos que se establecen detalladamente en las normas de presentación de las propuestas del Pliego de Condiciones Particulares (art.3.5.1)

Toda la documentación deberá presentarse escrita a máquina en original y una copia, en juegos separados.

La confección del presupuesto de oferta y cuando corresponda, sus respectivos análisis de precios deberán ser referidos al mes de marzo de 2010.

- APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de los Sobre-Presentación y Ofertas se realizará el 07-05-10 a las 11,00 horas en la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de esta Municipalidad (Marconi y San Martín - Venado Tuerto).

- ADJUDICACION: La municipalidad se reverva el derecho de no adjudicar más de un modulo por empresa, si tiene ofertas suficientes y las cree convenientes a los intereses del municipio, caso contrario dictaminará por acto administrativo fundado su resolución.

- EQUIPOS: Los equipos que el Contratista haya previsto utilizar en la ejecución de la obra y cuya descripción consta en la planilla especificada en el punto 2.3.3 del Pliego de Condiciones Particulares, serán sometidos a la aprobación de la Inspección previo a la fecha de "Iniciación de los Trabajos" en el lugar designado como obrador de la empresa.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos,  será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la iniciación de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo especificado en este artículo dentro del plazo previsto para "Iniciación de los Trabajos", dará derecho a la Inspección a aplicar el Art. 7.6 inciso a) del Pliego de Condiciones Particulares.

- PARTE DE LOS TRABAJOS: A los documentos de control de obra descriptos en el art. 10 del pliego de Condiciones Particulares deberá agregarse la ejecución por parte de representante del contratista del Parte de Trabajos.-

El mismo tendrá carácter semanal. El primer día hábil de la semana, el Contratista remitirá a la Administración, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar los trabajos  realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde se trabajó, cantidades de obras ejecutadas clasificadas por ítem del contrato y  los días  no trabajados  con los  motivos que determinaron la inactividad.

La Administración  establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece este Pliego.

- RESOLUCION DE DIFERENCIAS: La resolución de las diferencias a que se hace mención en el punto 10.13 del Pliego de Condiciones Particulares, se realizará de conformidad a lo normado en los artículos 418, 419 y correlativos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe.

- EQUIPAMIENTO A PROVEER: El Contratista está obligado a proveer un local para la inspección  y colocar a disposición de la Inspección, hasta la Recepción Definitiva de la obra, el equipamiento requerido por la misma, para el tipo de obra que se contrata.

Además el contratista tendrá en su obra una (1) computadora de ultima generación con impresora láser, una vez terminados los trabajos dicho equipo quedará en poder de la Municipalidad.

También será obligación del Contratista el disponer en forma permanente y hasta la Recepción Definitiva de la obra, del personal técnico idóneo para el manejo del equipamiento mencionado y de apoyo en las tareas de Inspección que ésta requiera, como así también de la papelería necesaria.

También será obligación del Contratista el disponer en forma permanente y hasta la Recepción Definitiva de la obra, de 150 litros de combustible en forma mensual de acuerdo al art. 10.12.2 del Pliego de Condiciones Particulares.

Tanto el equipamiento como el personal mencionados deben ser aceptables a juicio exclusivo de la Inspección, pudiendo requerir el reemplazo de cualquier personal o elemento lo que deberá ser satisfecho por el Contratista en un plazo perentorio de dos (2) días hábiles.

Asimismo, en similares condiciones a las antes expuestas se prestará transporte a la Inspección en la medida requerida por la misma.

El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones incluídas en este punto que, a juicio exclusivo de la Inspección, genere atrasos en las tareas de ésta ultima, no dará derecho alguno al Contratista para efectuar reclamos de ninguna naturaleza por falta de inspección, control, medición, verificación, o certificación de cualquier tipo a realizar sobre trabajos ejecutados ni sobre los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos.

# Text boxes

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento – ENOHSA

LICITACION PÚBLICA 001/2010

PROYECTO: EJECUCION DE CLOACAS ZONA SUR

Barrios Iturbide y Tiro Federal

# ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VENADO TUERTO

PROVINCIA DE SANTA FE